# ГЕФЕСТ 60, 120, 250, 600, 1200

| ФОТОГРАФИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |

| ( | Энергетические установки модели ГЕФЕСТ являются современным оборудованием, предназначенным для сжигания сыпучих древесных отходов с грануляцией до 30 мм и кусковых отходов длиной до 0,7 м. Влажность топлива 6 - 70 %. ПРИМЕНЕНИЕ С помощью установки ГЕФЕСТ можно нагревать воду в системах теплоснабжения сушильных камер, а также для отопления жилых и производственных помещений и т.п. Описание конструкции и принцип действия В состав энергетической установки входят: бункер для сыпучего топлива; шнековый транспортёр подачи топлива; газогенератор; водяной котёл; комплект оборудования системы автоматики энергетической установки. Опилки (стружка) или щепа засыпаются в бункер, снабженный ворошителем, и далее поступают в шнековый транспортер, работающий в автоматическом режиме "подача-пауза" в соответствии с заданной на контроллере программой. Шнек осуществляет дозированную подачу топлива в газогенератор, в котором происходит процесс газификации, т.е. процесс практически полного превращения топлива в горючие газы. Факел горящего газа направляется в камеру сгорания котла, в котором происходит нагрев воды. Обрезки и кусковые отходы сжигаются непосредственно в топке котла. Контроллер - программатор обеспечивает поддержание и регулировку температуры теплоносителя с точностью ± 1 °С. Циркуляция воды в системе обеспечивается насосом. |
| --- | --- |

Принципиальное отличие энергоустановок ГЕФЕСТ По сравнению с энергоустановками слоевого сжигания, в которых топливо подаётся непосредственно в камеру сжигания водяного котла, ГЕФЕСТ отличается наличием в составе установки газогенератора, имеющего систему автоматического регулирования режима работы. В газогенераторе реализуется простой, хорошо проверенный способ преобразования твёрдого топлива в газообразное. На стадии газификации топливо, подаваемое в дозированном количестве в камеру газообразования, нагревается раскалённым реактором, разлагается на углерод, водяной пар, смолы и масла. Дальнейшая реакция между углеродом и кислородом воздуха обеспечивает температуру, достаточную для образования окиси углерода (СО) - главного горючего компонента вырабатываемого газа. Смолы и масла разлагаются на газы, содержащие водород. Минимальная теплотворная способность газа - 1100 ккал/м3. Химический состав генераторного газа приведен в таблице. Установка оснащена автоматической системой дополнительного увлажнения сыпучего топлива, что обеспечивает бездымное сгорание не только сырых, но и сухих (влажностью менее 8%) опилок, стружек, щепы, коры, полученных при переработке древесных хвойных и лиственных пород.

Основные преимущества энергоустановок Гефест

|  | Превращение опилок (стружки) в горючий газ - газификация топлива обеспечивает практически полное сгорание топлива, в результате чего достигается высокий КПД установки (80 - 85 %). Автоматическая шнековая подача опилок (стружки, щепы) обеспечивает их равномерное горение и поддерживает высокую точность температуры воды (1oС), что особенно важно при использовании установок в системах теплоснабжения камер для сушки древесины. Для достижения аналогичных результатов при использовании установок слоевого и шахтного типа их необходимо дополнительно комплектовать дорогостоящими и сложными в эксплуатации системами автоматического регулирования температуры воды. Автоматический режим дозированной подачи топлива не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Не требуется установка дымососов с целью подачи в топку необходимого объёма воздуха (особенно при сжигании сырого топлива). Оптимальное соотношение между количеством подаваемого топлива любой влажности и объёмом воздуха в газогенераторе обеспечивается автоматическим управлением подачи топлива и работой вентилятора наддува. Не требуется установка систем искрогашения и очистки дымовых газов, т.к. топливо сгорает практически полностью (образуется 1 % золы). Высокая степень сгорания топлива достигается применением специальных режимов его газификации. Автоматическая система дополнительного увлажнения сыпучего топлива обеспечивает бездымное сгорание не только сырых, но и сухой стружки, опилок, щепы и коры древесины хвойных и лиственных пород. Результаты замеров вредных выбросов показывают, что они по количеству и качественному составу близки к выбросам при работе котлов на природном газе. Возможно сжигание топливных гранул, пеллет. |
| --- | --- |

Примеры сжигаемого топлива

Отходы ЛДСП после форматнорскроечных и фрезерных станков. Отходы ЛДСП после дробления кусковых отходов. Смесь отходов ЛДСП и стружки ПВХ Опилки влажностью до 70% Стружка влажностью до 70% Древесная Щепа.

Схема энергетического комплекса ГЕФЕСТ

|  | Бункер. Транспортер шнековый механизма подачи топлива. Газогенератор. Котел водяной. Вентилятор наддува. Контроллер, блок управления двигателем редуктора. Датчик температуры воздуха в шнековом транспортере. Насос водяной системы пожаротушения в шнековом транспортере Резервуар с водой. Дверца топки верхняя. Дверца топки нижняя. Дверца зольника. Люки для очистки дымоходов. Дверца очистки дымоходов. Измеритель-регулятор температуры ИРТ. Датчик максимально допустимой температуры воды в котле. Датчик измерителя- регулятора температуры ИРТ. Ворошитель топлива. Ручка управления воздушной заслонки. Ручки управления заслонками вторичного воздуха. Выключатель концевой. Мотор-редуктор механизма подачи топлива. Затвор шлюзовый. |
| --- | --- |

Химический состав генераторного газа

| Химический состав генераторного газа | CO | CO2 | CnOm | H2 | O2 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмные % | 14-12 | 8-15 | 1-4 | 10-17 | Менее 5% | 50-60 |

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ, УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- |
|  | Газогенератор Входящий в состав энергоустановки газогенератор имеет большую, по сравнению с котлами слоевого сжигания, топочную камеру, оснащенную автоматической системой дозирования подачи и дополнительного увлажнения топлива. В камере обеспечивается равномерный разогрев объема до температуры 900-1000oС, дозированная подача топлива небольшими порциями с требуемой частотой и, при необходимости, увлажнение топлива.В результате достигается практически полная газификация и, как следствие, бездымное сгорание сыпучего топлива любой влажности. |
|  | Контроллер-программатор Обеспечивает управление режимами подачи и увлажнения топлива. Подача топлива реализуется по заданной программе в двух режимах: Набор температуры воды в котле; Поддержание температуры воды в котле.В результате, температура воды поддерживается с точностью до ±1oС.Увлажнение топлива реализуется в одном режиме, в соответствии с заданной программой. |
|  | Оперативный бункер Снабжен ворошителем топлива, в результате чего исключается "зависание" опилок (стружки) в бункере и обеспечивается бксперебойная работа шнекового транспортера подачи топлива в автоматическом режиме. |
|  | Котел Имеет цельносварную конструкцию. Все поверхности теплообмена котла, в том числе колосники, имеют водяное охлаждение. Срок эксплуатации котла без проведения ремонта составляет не менее 15 лет. |
|  | Система увлажнения топлива Служит для обеспечения бездымного сгорания сухих опилок, стружки, щепы, а также отходов ДСП и МДФ, что снижает вредные выбросы в атмосферу при их сгорании. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

| 1. Сушильные камеры |
| --- |
| Модель | ГЕФЕСТ- 60 | ГЕФЕСТ-120 | ГЕФЕСТ-250 | ГЕФЕСТ-600 | ГЕФЕСТ-1200 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 60 | 120 | 250 | 600 | 1200 |
| Температура теплоносителя, Сo | до 95 | до 95 | до 95 | до 95 | до 95 |
| Площадь отапливаемого помещения (высота 3,5м), м2 | 400 | 800 | 1700 | 5000 | 12000 |
| Объем сушильной камеры, м3 | до 15 | до 30 | до 60 | до 150 | 300 |
| Потребляемое топливо: насыпной объем опилок (стружки), м3/сут объем кусковых отходов, м3/сут | 2,5 - 3,0 0,75 - 0,95 | 5,0 - 6,0 1,5 - 1,9 | 10,0 - 12,0 3,0 - 3,8 | 24 - 30 6 - 7,6 | 40 - 50 12 - 15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 3,1 | 6,2 |
| Объем бункера, м3 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2х1,5 |
| Размеры помещения для ЭК, м | 4,0х5,0х2,5 | 4,5х5,5х2,5 | 4,5х6,0х3,0 | 5,5х7,0х3,5 | 5,5х10,0х4,0 |
| Масса, кг | 1 300 | 1 950 | 3 000 | 6 000 | 10 000 |

| Модель | ГЕФЕСТ- 60 | ГЕФЕСТ-120 | ГЕФЕСТ-250 | ГЕФЕСТ-600 | ГЕФЕСТ-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, кВт | 60 | 120 | 250 | 600 | 1200 |
| Объем пиломатериала, загружаемого в сушильную камеру, м3 | 12 - 15 | 25 - 30 | 50 - 60 | 150 | 300 |

| 2. Отопление помещений |
| --- |
| Модель | ГЕФЕСТ- 60 | ГЕФЕСТ-120 | ГЕФЕСТ-250 | ГЕФЕСТ-600 | ГЕФЕСТ-1200 |
| Тепловая мощность, кВт | 60 | 120 | 250 | 600 | 1200 |
| Площадь административных и жилых помещений высотой до 3-х метров, м3 | 400 - 600 | 800 - 1200 | 1600 - 2500 | 4000 - 7000 | до 15000 |
| Объем механических цехов, мастерских высотой более 3-х метров, м3 | 1200 - 1500 | 2400 - 3000 | 5000 - 6200 | 10000 - 14000 | до 30000 |
| Объем столярных интенсивно вентилируемых цехов высотой более 3-х метров, м3 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1600 - 2000 | 5000 - 7000 | до 15000 |

Дополнительное оборудование для котельных комплексов ГЕФЕСТ

Загрузчик шнековый мод. "ТШ-15Н" состоит:

- наклонный транспортер с вращающимися упругими лапами для самозагрузки и приводом (мотор-редуктором), рекомендуется для мод. "Гефест 60,120,250,600".

Загрузчик шнековый мод. "ТШ-15НГ" состоит:

- наклонный транспортер с вращающимися упругими лапами для самозагрузки и приводом (мотор-редуктором);

- горизонтальный транспортер с распредилителем и приводом (мотор-редуктором), рекомендуем для мод. "Гефест 1200".

По вопросам приобретения обращаться по тел(495)411-26-46(мнк), т/ф (495)461-16-01,8-916-619-02-84